## Slide 1
Магнитное поле
Магнитное поле

## Slide 2
Первый китайский компас
III век до н. э.
Начало XII века
Плавающая игла европейцев

## Slide 3
S
N
Притяжение
Отталкивание

## Slide 4
Ханс Кристиан Эрстед
14. 08. 1777 — 09. 03. 1851
1820 год

## Slide 6
Доминик Франсуа Жан Араго
26. 02. 1786 — 02. 10. 1853
Полая стеклянная
трубка
Металлический
стержень
Медная проволока
Электромагнит
Электромагнит — устройство, созда-ющее сильное магнитное поле

## Slide 7
Андре-Мари Ампер
20. 01. 1775 — 10. 06. 1836
Притягиваются
Отталкиваются

## Slide 8
В атомах и молекулах вещества в результате движения электронов возникают кольцевые токи
Эти поля усиливают друг друга, создавая поле внутри и вокруг магнита

## Slide 9
Магнитное поле — это особый вид материи, осуществляющий взаимодействие между движущимися электрическими зарядами
Источником магнитного поля являются движущиеся заряды и переменные электрические поля

## Slide 10
Магнитные линии — это вообра-жаемые линии, вдоль которых располагаются маленькие магнитные стрелки в магнитное поле.
Магнитные линии являются замкнутыми!
Магнитных зарядов
в природе нет!
.

## Slide 11
За направление магнитной линии условно принимают направление, которое указывает северный полюс магнитной стрелки, помещенной в эту точку.
В тех областях пространства, где магнитное поле более сильное, магнитные линии изображают ближе друг к другу, т. е. гуще, чем в тех местах, где поле слабее.

## Slide 12
Возле полюсов магнита поле самое сильное.
Направление силы, с которой поле действует на магнитную стрелку, меняется от точки к точке.
Неоднородное магнитное поле - это поле, в любой точке которого сила действия на магнитную стрелку может быть различна как по модулю, так и по направлению.

## Slide 13
Изображение магнитного поля
От нас за чертеж
Из-за чертежа к нам

## Slide 14
поле, в любой точке которого сила действия на магнитную стрелку одинакова по модулю и направлению.
Однородное магнитное поле
Магнитные линии однородного магнитного поля параллельны друг другу и расположены с одинаковой густотой.

## Slide 15
Главные выводы
Магнитное поле — это особый вид материи, осуществляющий взаимодействие между движущимися электрическими зарядами
Магнитные линии — это воображаемые линии, вдоль которых расположились бы маленькие магнитные стрелки, помещенные в магнитное поле.
Магнитных зарядов, подобных электрическим, в природе нет.
Неоднородное магнитное поле — это поле, в любой точке которого сила действия на магнитную стрелку может быть различна как по модулю, так и по направлению.
Однородное магнитное поле — это поле, в любой точке которого сила действия на магнитную стрелку одинакова по модулю и направлению.

## Slide 16
Зависимость направлений линий магнитного поля тока
Направление линий магнитного поля будет зависеть от направления тока в проводнике

## Slide 17
Если направление поступательного движения буравчика совпадает с направлением тока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика указывает направление линий магнитной индукции.
Правило буравчика (правило правого винта):
I
I

## Slide 18
Если направление поступательного движения буравчика совпадает с направлением тока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика указывает направление линий магнитного поля тока
Правило буравчика
С помощью правила буравчика по направлению тока можно определить направление линий магнитного поля, а по направлению линий магнитного поля - направление тока.

## Slide 21
Определения направления линий магнитного поля соленоида
Соленоид — это катушка цилиндрической формы из проволоки, витки которой намотаны вплотную друг к другу в одном направлении, а длина катушки значительно больше радиуса витка

## Slide 22
Внутри соленоида магнитные ли-нии поля представляют собой прямые, параллельные оси соле-ноида, которые расходятся на его концах и замыкаются вне соленоида

## Slide 24
если обхватить соленоид ладонью правой руки, нап-равив четыре пальца по направлению тока в витках, то отставленный большой палец покажет направле-ние линий магнитного поля внутри соленоида
Правило правой руки

## Slide 26
Сила Ампера – сила, с которой магнитное поле действует на проводник с током, помещенный в магнитное поле.
Fa = B∙I ∙l ∙ sin
B - магнитная индукция
I – сила тока
l - длина проводника

## Slide 27
Правило левой руки
если левую руку расположить так, чтобы линии магнитного поля вхо-дили в ладонь перпендикулярно к ней, а четыре вытянутых пальца бы-ли направлены по току, то отставлен-ный на 90° большой палец покажет направление действующей на про-водник силы.
За направление тока во внешней части электрической цепи прини-мается направление от положитель-ного полюса источника тока к отри-цательному.
+
–
+
+
+
+
+
+
–
–
–
–
–
–
–
+
–
N
S
I

## Slide 28
если левую руку расположить так, чтобы линии магнитного по-ля входили в ладонь перпенди-кулярно к ней, а четыре пальца были направлены по движению положительно заряженной час-тицы (или против движения от-рицательно заряженной), то от-ставленный на 90° большой па-лец покажет направление дей-ствующей на частицу силы.
Правило левой руки для
отдельно взятой движущейся частицы

## Slide 29
Правило левой руки
если левую руку располо-жить так, чтобы линии маг-нитного поля входили в ла-донь перпендикулярно к ней, а четыре вытянутых пальца были направлены по току, то отставленный на 90° большой палец пока-жет направление действу-ющей на проводник силы.
N
S