## Slide 1: ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ УСТРОЙСТВА ЭВМ
КОМПЬЮТЕР И ЕГО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

## Slide 2: Ключевые слова
принципы компьютерных наук
адресность памяти
программное управление
архитектура компьютера
магистраль
шина
контроллер

## Slide 3: Принципы Неймана-Лебедева
Фундаментальные идеи (принципы) устройства ЭВМ независимо друг от друга сформулировали Джон фон Нейман и Сергей Алексеевич Лебедев.
!
Принцип – основное, исходное положение какой-нибудь теории, учения, науки и пр.

## Slide 4: Основоположники ЭВМ
Джон фон Нейман (1903-1957) –американский учёный, сделавший важный вклад в развитие математики и физики. В 1946 г., анализируя сильные и слабые стороны ЭНИАКа, совместно с коллегами пришёл к идее нового типа организации ЭВМ.
Сергей Алексеевич Лебедев (1902-1974) – главный конструктор первой отечественной вычислительной машины МЭСМ, автор проектов компьютеров серии БЭСМ (Большая (быстродействующая Электронная Счётная Машина), и принципиальных положений компьютера «Эльбрус».

## Slide 5: Принципы Неймана-Лебедева
Сформулированные в середине прошлого века, базовые принципы построения ЭВМ не утратили свою актуальность и в наши дни.
состав основных компонентов ЭВМ
принцип двоичного кодирования
принцип однородности памяти
принцип адресности памяти
принцип иерархической организации памяти
принцип программного управления
1
2
3
4
5
6

## Slide 6: Функциональная схема по фон Нейману
!
В состав компьютера входят:
АЛУ – арифметическо-логическое устройство (для выполнения арифметических и логических операций)
УУ – устройство управления (организует процесс выполнения программ)
Память – для хранения программ и данных
Внешние устройства (для ввода и вывода данных)
110010111011000
110010111011000
110010111011000
110010111011000
1100101
1100101
110010111011000
110010111011000
110010111011000
110010111011000
11001
110001
Устройство
ввода
Устройство
вывода
Внешняя
память
Память
ОЗУ, ПЗУ
Информационные потоки
Управление процессами
Процессор
АЛУ, УУ
Notes: Комментарий: Функциональная схема появляется по пробелу.

## Slide 7: Состав компонентов
арифметико-логическое устройство (АЛУ) выполняет обработку данных
устройство управления (УУ) обеспечивает выполнение программы и организует согласованное взаимодействие всех узлов компьютера
Процессор – обрабатывает информацию: управляет всеми процессами и пропускает через себя все информационные потоки.
Состоит:

## Slide 8: Состав компонентов
Память хранение данных и программ |  | 
Внутренняя |  | Внешняя предназначена для длительного хранения программ и данных в периоды между сеансами обработки
ОЗУ временное хранение программ и данных в процессе обработки | ПЗУ программа начальной загрузки компьютера | 
Notes: Комментарии:
При отключении источника энергии вся информация, содержащаяся в оперативной памяти (ОЗУ) пропадет. ОЗУ – энергозависимая память.

## Slide 9: Состав компонентов
Мышь, джойстик, графический планшет, сенсорный экран, тачпад, трекбол
Сканер, фотоаппарат, видео-камера
Ввод звуковой информации
Микрофон, диктофон
Игровые устройства
Джойстик, руль, световой пистолет
Указательные (координатные)
Ввод графической информации
В
КОМПЬЮТЕР
ВВОД
ИНФОРМАЦИИ
Алгоритмы обработки информации
П
Р
О
Ц
Е
С
С
О
Р
Ввод текстовой информации - клавиатура

## Slide 10: Состав компонентов
Колонки, наушники, встроенный динамик
Дисковод, сетевая плата, интерактивная доска
Принтер, графопостроитель, монитор, проектор
Вывод звуковой информации
Игровые устройства
Устройства ввода/вывода
Вывод графической информации
ИЗ
КОМПЬЮТЕРА
ВЫВОД
ИНФОРМАЦИИ
Алгоритмы обработки информации
П
Р
О
Ц
Е
С
С
О
Р

## Slide 11: Принцип двоичного кодирования
{−,0,+}
!
Вся информация представляются в виде двоичного кода.
Выбор двоичной системы счисления обусловлен:
простотой выполнения арифметических операций в двоичной системе счисления
«согласованностью» с булевой логикой
простотой технической реализации
Notes: Комментарии
Лупа – переход на скрытый слайд

## Slide 12: Троичный компьютер «СЕТУНЬ»
Использование в компьютерной технике классической двоичной системы счисления не лишено недостатков.
В 1958 г. в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова под руководством Н. П. Брусенцова был создан троичный компьютер «Сетунь». В нём была применена троичная система счисления, использование которой впервые в истории позволило представлять одинаково просто как положительные, так и отрицательные числа.
Знаки троичной симметричной системы счисления {−,0,+}

## Slide 13: Принцип однородности памяти
!
Команды программ и данные хранятся в одной и той же памяти и внешне неразличимы, отличаются способом использования - принцип однородности памяти.
Память
Сегмент
Ячейка
Сегмент
Сегмент
Сегмент

## Slide 14: Принцип адресности памяти
Адрес ячейки
(в 16-ой СС)
25F0:A3ED
Адрес
сегмента
Смещение
внутри
сегмента
!
Команды и данные размещаются в единой памяти, состоящей из ячеек, имеющих свои номера (адреса). Это принцип адресности памяти.
Notes: Комментарии:
1. В 16-системе счисления существует 16 цифр.
16≥24. 4 бита используется для записи одной цифры.
8 цифр *4 бита = 32 бита = 4 байта
Ответ: 4 байта
2. Каждому байту памяти соответствует свой уникальный адрес. На запись одного адреса отведено 32 бита. Разных адресов существует 232.
232 байт = 22 Гбайт= 4 Гбайт.
Ответ: 4 Гбайта

## Slide 15: Принцип иерархичности памяти
Можно выделить два основных требования, предъявляемых к памяти компьютера:
объём памяти должен быть как можно больше
время доступа к памяти должно быть как можно меньше
Использовать несколько различных видов памяти, связанных между собой

## Slide 16: Принцип программного управления
!
Принцип программного управления определяет общий механизм автоматического выполнения программы.
Все вычисления, предусмотренные алгоритмом решения задачи, должны быть представлены в виде программы, состоящей из последовательности команд. Команды представляют собой закодированные управляющие слова, в которых указывается:
какое выполнить действие
из каких ячеек считать операнды (данные, участвующие в операции)
в какую ячейку записать результат операции

## Slide 17: Принцип программного управления
да
нет
Чтение и расшифровка команды
Формирование адреса очередной команды
Выполнение команды
Программа завершена?
Передать управление операционной системе

## Slide 18: Архитектура компьютера
!
Архитектура – это общие принципы построения компьютера, отражающие программное управление работой и взаимодействие его основных узлов.

## Slide 19: Магистрально-модульное устройство компьютера
Шина адреса
Шина управления
Шина данных
!
Магистраль (шина) - устройство для обмена данными между устройствами компьютера.
Процессор (АЛУ, УУ)
Память
(ОЗУ, ПЗУ)
Устройства ввода
Устройства вывода
Внешняя
память
к
Шина адреса используется для указания физического адреса по которому устройство обращается для проведения операции чтения или записи.
Шина данных используется для передачи данных между узлами компьютера
По шине управления передаются сигналы, управляющие обменом информацией между устройствами и синхронизирующие этот обмен.
Контроллер – специальный микропроцессор для управления внешними устройствами.
к
к
Notes: Комментарии
Слайд содержит интерактивные элементы:
Шина адреса
Шина данных
Шина управления
Контроллер

## Slide 20: Архитектура компьютера
Данные между внешними устройствами по магистрали передаются напрямую
Существенное снижение нагрузки на центральный процессор
Повышение эффективности работы всей вычислительной системы
Современные компьютеры обладают магистрально-модульной архитектурой, главное достоинство которой заключается в возможности легко изменить конфигурацию.

## Slide 21: Направления развития
Современные ПК на многопроцессорных и многоядерных технологиях. Электронная техника подошла к предельным значениям своих технических характеристик, которые определяются физическими законами
Поиск неэлектронных средств хранения и обработки данных. Создание квантовых и биологических компьютеров
НАНОТЕХНОЛОГИИ
Notes: Комментарии: Рисунок поколений взят из презентации
10-6-1 История развития ВТ.pptx

## Slide 22: Самое главное
Независимо друг от друга Джон фон Нейман и Сергей Алексеевич Лебедев сформулировали основополагающие принципы построения компьютеров:
состав основных компонентов вычислительной машины;
принцип двоичного кодирования;
принцип однородности памяти;
принцип адресности памяти;
принцип иерархической организации памяти;
принцип программного управления.

## Slide 23: Самое главное
Архитектура – это общие принципы построения компьютера, отражающие программное управление работой и взаимодействие его основных функциональных узлов. Архитектура первых компьютеров предполагала взаимодействие всех устройств через процессор и наличие неизменного набора внешних устройств.
Современные компьютеры обладают открытой магистрально-модульной архитектурой – устройства взаимодействуют через шину, что способствует оптимизации процессов внутреннего обмена информацией.
Современная архитектура позволяет легко изменить конфигурацию компьютера путём подключения к шине новых или замены старых внешних устройств.

## Slide 24: Вопросы и задания
Ответ: 64 Кб
Перечислите основные фундаментальные идеи, лежащие в основе построения компьютеров.
Перечислите положительные и отрицательные стороны двоичного представления информации в компьютере.
В чём состоит суть принципа адресности памяти?
В некотором царстве, в некотором государстве, в некотором НИИ создали компьютер «Магия-7», соблюдая все принципы Неймана-Лебедева. Память «Магии-7» разделили на сегменты, а сегменты на ячейки. Адрес сегмента – однозначное шестнадцатеричное число. Смещение – трехзначное шестнадцатеричное число. Оцените размер памяти компьютера «Магия-7».
В чём главное достоинство магистрально-модульной архитектуры?
Ответ

## Slide 25: Информационные источники
http://3.bp.blogspot.com/-0BljFZ8wcGI/VccXT4qYnuI/AAAAAAAAQ4I/6hhIl3JjOmU/ s1600/%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD.jpg
http://www.dev.daily_hero.idefa.ru/upload/iblock/338/338650330148463f6ea3164c63ca55cb.jpg
http://tvgold-online.ru/uploads/posts/2014-08/1407262436_informaciya.jpg
http://st03.kakprosto.ru/tumb/680/images/article/2011/3/9/1_525502e75afa7525502e75afe6.jpg
http://pashap.ru/wp-content/uploads/2015/12/matplata-elbrus-e1450092635596.jpg
http://hq-oboi.ru/photo/demontazh_processora_1920x1200.jpg
http://dokak.ru/uploads/posts/2013-03-01/image_4566.jpg
http://rd5.ru/files/articles/art2290.jpg
http://batona.net/uploads/posts/2013-10/1383130219_1.jpg
http://www.petelin.ru/pcmagic/lesson10/1.gif
http://img.anews.com/media/posts/images/20141119/9dfa4df0c19b4167af17463e173fb4b5.jpg
http://ternarycomp.cs.msu.ru/images/setun/p04.jpg
http://elektroas.ru/wp-content/uploads/2010/02/razvitie-nanotehnologij.jpg
http://fm.cnbc.com/applications/cnbc.com/resources/img/editorial/2013/08/14/100963200-172195324.1910x1000.jpg