## Slide 1
Использование логических устройств в вычислительной технике. Полусумматор

## Slide 2
Как компьютер выполняет арифметические действия? Как устроен его «ум»?

## Slide 3
И в двоичной системе счисления и в алгебре логики информация представлена в виде двоичных кодов.
Для того, чтобы максимально упростить работу компьютера, все математические операции сводятся к сложению.

## Slide 4
Сложение двоичных чисел:
При сложении многоразрядных чисел возможен перенос единицы в старший разряд
0 + 0 = 0
0 + 1 = 1
1 + 0 = 1
1 + 1 = 10
Слагаемые Перенос Сумма
А В Р S
0 0 0 0
0 1 0 1
1 0 0 1
1 1 1 0

## Slide 5: ПОЛУСУММАТОР
Столбец P – аналогичен таблице истинности конъюнкции.
Столбец S – аналогичен таблице истинности дизъюнкции, за исключением случая, когда на входы подаются две единицы.
Нужный результат можно получить, если результат логического сложения умножить на инвертированный результат логического умножения
А | В | P | S
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
Логическое выражение, по которому можно определить сумму S, записывается следующим образом:
S = (A^B) ^ (A v B)

## Slide 6
S = (AVB) ^ (A^ B)

## Slide 7
А( 0, 0, 1, 1)
В( 0, 1, 0, 1)
И
ИЛИ
НЕ
И
S(0,1,1,0)
P (0,0,0,1)
S=(A^B) ^ (A v B)

## Slide 8
S=(A^B) ^ (A v B)

## Slide 9: ПОЛУСУММАТОР
А
В
&
1
&
S
¬(A^B) ^ (A v B)
Полусумматор – это логическая схема, способная складывать два одноразрядных двоичных числа, не учитывает перенос из младшего разряда в старший

## Slide 10: Сумматор
Сумматор – это логическая схема, способная складывать два одноразрядных двоичных числа с переносом из предыдущего разряда.
Σ
сумма
перенос
перенос
A | B | C | P | S
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сумматор является главной частью процессора

## Slide 11: Сумматор
Сумматор – это логическая схема, способная складывать два одноразрядных двоичных числа с переносом из предыдущего разряда.
Σ
сумма
перенос
перенос
A | B | C | P | S
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 12: Принцип работы
Одноразрядный сумматор должен иметь три входа:
А, В – слагаемые;
Р₀ - перенос из предыдущего разряда.
И выходы: S – сумма, Р – перенос
Нарисуем одноразрядный сумматор в виде функционального узла:
Σ
Р
S
B
A
P₀

## Slide 13: Многоразрядный сумматор
Процессор, как правило складывает многоразрядные двоичные числа.
Для того, чтобы вычислить сумму n-разрядных двоичных чисел, необходимо использовать многоразрядный сумматор, в котором на каждый разряд ставится одноразрядный сумматор и выход-перенос сумматора младшего разряда подключается к входу сумматора старшего разряда.
Σ
S₀
B₀
A0
P₀
Σ
S₁
B₁
A₁
P₁
Σ
Р₃
S₂
B₂
A₂
P₂