## Slide 1: Триггер
Информатика 10 класс

## Slide 2: Что такое триггер?
Важнейшая структурная единица оперативной памяти и внутренних регистров процессора
Триггер – это логическая схема, способная хранить 1 бит информации (1 или 0). Строится на 2-х элементах ИЛИ-НЕ или на 2-х элементах И-НЕ.

## Slide 3: Самый простой RS-триггер
Состоит из двух элементов ИЛИ-НЕ, входы и выходы которых соединены кольцом: выход первого соединён со входом второго, выход второго – со входом первого
Вход S (set) – установка триггера
Вход R (reset) - сброс

## Slide 4: Триггер
Или
Или
Не
Не
S( 1 )
1
0
0
0
1
Q
R
Для записи 1 бита на вход S (установочный) подаётся сигнал 1. При последовательном прохождении сигнала на выходе триггера Q установится 1. Триггер переходит в это состояние и будет находиться в нём и после того, как сигнал на входе S исчезнет. Будет храниться 1.

## Slide 5: Триггер (англ. trigger – защёлка)
Триггер – это логическая схема, способная хранить 1 бит информации (1 или 0). Строится на 2-х элементах ИЛИ-НЕ или на 2-х элементах И-НЕ.
1
1
основной
выход
вспомогательный
выход
reset, сброс
set, установка
обратные связи
S | R | Q |  | режим
0 | 0 |  |  | 
0 | 1 |  |  | 
1 | 0 |  |  | 
1 | 1 |  |  | 
хранение
запрещен
1
1
0
0
сброс
установка 1
0
0

## Slide 6: РЕГИСТР
Так как триггер может хранить только 1 бит информации, то несколько триггеров объединяют вместе.
Полученное устройство называют РЕГИСТРОМ.
В регистре может быть 8, 16, 32 или 64 триггера.
Регистры содержатся во всех вычислительных узлах компьютера – начиная с центрального процессора, памяти и заканчивая периферийными устройствами, и позволяют также обрабатывать информацию.

## Slide 7: Какие триггеры бывают?
способу записи информации триггеры делятся на асинхронные и синхронные.
В асинхронных триггерах информация может изменяться в любой момент времени при изменении входных сигналов.
В синхронных триггерах информация может меняться только в определенные моменты времени, задаваемые дополнительным синхронизирующим сигналом.